## Slide 1: О проведении оценки профессиональных рисков

## Slide 2: Семь золотых правил концепции «Vision Zero»
Стать лидером – показать приверженность принципам
Выявлять угрозы – контролировать риски
Определять цели – разрабатывать программы
Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации
Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием
Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки
Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия
Гигиена труда
Благополучие
Безопасность
VISION ZERO

## Slide 3: Почему необходимо проводить оценку профрисков?
Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является снижение ущерба здоровью и жизни работника на основе управления рисками

## Slide 4: ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков
ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н
Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда
Ст.ст. 209, 212 Трудового Кодекса Российской Федерации

## Slide 5: По проекту новой редакции раздела 10 ТК РФ ст.214 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан обеспечить:
систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку
реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению или ликвидации рисков
заблаговременную разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, определение профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест

## Slide 6
При обеспечении управления охраной труда работодателем должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.
Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на риски травмирования работника и риски получения им профессионального заболевания.
Рекомендации по выбору метода оценки уровня профессионального риска и его снижению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Выявление опасностей осуществляется путем нахождения, распознавания и описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия.
Опасности подлежат нахождению, распознаванию и описанию в ходе специальной оценки условий труда, в процессе производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения соответственно, в ходе проводимого работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при проведении расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).
Рекомендации по классификации, нахождению, распознаванию и описанию опасностей утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 217.1. Профессиональные риски

## Slide 7: С какого времени оценка профрисков станет обязательной?
С 1 января 2020 года
планируется вступление в силу новой редакции 10 главы Трудового Кодекса РФ «Охрана труда»

## Slide 8
Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда»
Руководителям государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации обеспечить:
- обязательное рассмотрение вопросов системы управления охраной труда у работодателя при проведении расследований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастным случаем

## Slide 9: Кто может проводить оценку профрисков?
                Оценку профрисков работодатель может проводить самостоятельно
В качестве вспомогательной силы работодатель может привлекать сторонних специалистов, чтобы оценить риски, о которых у работодателя нет достаточной информации

## Slide 10: Какая ответственность грозит за не проведение оценки профрисков?
                С момента вступления в силу главы 10 Трудового Кодекса не проведение оценки профрисков будет расцениваться как нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
                Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ
                на должностных лиц - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей
                на юридических лиц - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.

## Slide 11: Как проводить оценку профрисков?

## Slide 12: Основные этапы проведения оценки профессиональных рисков
Выявление (идентификация) опасностей
нахождение
Оценка уровня риска
определение степени вероятности наступления
расчет последствий воздействия
Снижение уровня риска
распознание
описание
Управление рисками
информирование работников
разработка регламентов действий
устранение риска
снижение уровня риска
использование СИЗ
документирование реализуемых мер
остановка работ
мониторинг состояния рисков

## Slide 13: Шаг 1. Организационный этап
1. Издание приказа о проведении оценки профессиональных рисков
2. Составление графика проведения оценки рисков
3. Утверждение Положения о проведении оценки профессиональных рисков
4. Распределение обязанностей

## Slide 14: В комиссию по оценке рисков рекомендуется включать:
специалиста по оборудованию
специалиста по производственным процессам
специалиста по энергетике
специалиста по нормированию труда
специалиста по охране труда и промышлен­ной безопасности
Возглавляет комиссию один из членов высшего руководства организацией, например технический руководитель (главный инженер)

## Slide 15: Важно!
Включить в состав комиссии по оценке профессиональных рисков кроме руководителей и главных специалистов работников –
уполномоченных по охране труда или наиболее опытных сотрудников

## Slide 16
Методы оценки уровня профессиональных рисков
определяются работодателем с учетом характера своей
деятельности и сложности выполняемых операций.
Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н
Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда
Контрольные листы Метод Файна-Кинни
Предварительный анализ опасностей Анализ влияния человеческого фактора
Мозговой штурм Анализ опасности и работоспособности
Метод Дельфи Анализ галстук-бабочка
Анализ дерева событий Анализ видов и последствий отказов
Шаг 2. Выбор методики оценки рисков

## Slide 17: Роструд предлагает использовать
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска (методика)
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования (ориентиры в системе управления профрисками)
ГОСТ Р 51897–2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения» (терминология)

## Slide 18: С 1 июня 2019 года вступают в силу:
ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ
ГОСТ 12.0.230.5-2018 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ

## Slide 19: Все методы основаны на последовательном определении потенциальных опасностей, вероятности их появления и оценке возможных последствий
Независимо от метода нужно ответить на три ключевых вопроса
Что может случиться?
Какова вероятность, что это произойдет?
Какие могут быть последствия?

## Slide 20: Шаг 3. Идентификация опасностей
Опасность – фактор среды и трудового процесса, который может стать причиной травмы, острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья
(ГОСТ 12.0.230-2007)
Суть этапа: определение и учет опасности для здоровья работников, исходящей из характера трудовой деятельности и условий труда, предупреждения персонала, находящегося в зоне воздействия потенциальной опасности

## Slide 21: В качестве основных методов идентификации опасностей используется:
анализ документированной информации об опасностях, результатах их контактного воздействия на организм человека;
прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и использование их данных;
прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ.
Организация, проводящая идентификацию опасностей, может использовать также комбинации вышеперечисленных основных методов и/или иные методы и приемы.
ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ

## Slide 22
результаты проверок органов надзора;
результаты производственного контроля;
результаты контроля состояния охраны труда;
результаты СОУТ;
перечень опасных производственных объектов организации;
перечень осуществляемых организацией работ с повышенной опасностью;
перечни опасных и вредных веществ и материалов;
документы на оборудование, инструменты, приспособления, материалы и сырье;
технологические регламенты, технологические инструкции;
схемы помещений, схемы проезда, схемы перемещения по территории;
инструкции производственные и по охране труда;
инструктажи и обучение по охране труда, пожарной, промышленной, электробезопасности и первой помощи;
документы по расследованию связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, инцидентов и опасных происшествий
при идентификации опасностей изучаются:

## Slide 23
Наименование опасности | Код риска | Отметка о наличии опасности | 
 |  | Да | Нет
Механические опасности | Мх |  | 
Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Мх1 |  | 
Опасность удара | Мх2 |  | 
Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела | Мх3 |  | 
Электрические опасности | Эл |  | 
Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением | Эл1 |  | 
Опасность поражения электростатическим зарядом | Эл2 |  | 
Термические опасности | Тм |  | 
Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру | Тм1 |  | 
Опасность ожога от воздействия открытого пламени | Тм2 |  | 
Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности | Мк |  | 
Опасность воздействия пониженных температур воздуха | Мк1 |  | 
Опасность воздействия повышенных температур воздуха | Мк2 |  | 
реестр опасностей

## Slide 24: Все опасности в процессе идентификации делят на следующие основные группы:
опасности, источники которых связаны с производственной средой
опасности, источники которых связаны с особенностями производственных процессов (про­изводственных операций), включая используемое оборудование, сырье, материалы, инструмент, при­способления и т.п.
опасности, источники которых связаны с трудовым процессом, видами работ, рабочими опера­циями, включая влияние человеческого фактора
ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ

## Slide 25: Шаг 4. Оценка профриска

## Slide 26: Матрица оценки рисков
СТЕПЕНЬ РИСКА = ПОСЛЕДСТВИЯ × ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ - потенциальная длительность отсутствия на работе, тяжесть причиненного вреда в результате происшествия
ВЕРОЯТНОСТЬ - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени
Оценка риска |  | Последствия |  | 
 |  | Небольшие | Средние | Серьезные
Вероятность | Крайне невероятен | Малый риск | Малый риск | Умеренный риск
 | Вероятен | Малый риск | Умеренный риск | Значительный риск
 | Высоко вероятен | Умеренный риск | Значительный риск | Значительный риск

## Slide 27: Метод файна-кинни
СТЕПЕНЬ РИСКА = ПОСЛЕДСТВИЯ × ВЕРОЯТНОСТЬ × ПОВТОРЯЕМОСТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ - потенциальная длительность отсутствия на работе, тяжесть причиненного вреда в результате происшествия
ВЕРОЯТНОСТЬ - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени
ПОВТОРЯЕМОСТЬ - частота работы/операции
Балльное значение риска | Уровень риска | Необходимость мероприятий по снижению
0-5 | Низкий риск | Меры не требуются
5-10 | Средний риск | Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки
>10 | Высокий риск | Требуются меры по устранению или снижению риска

## Slide 28: Мониторинг состояния рисков
Лицо, проводящее мониторинг | Ступень мониторинга | Периодичность | Объекты мониторинга и действия с ним | Результат
Владельцы рисков | 1 | Еженедельно | Статус устранения рисков – доклад о результатах на совещаниях (планерках) | Еженедельная статистика по выполненным мероприятиям
Владельцы рисков и комиссия по оценке и управлению рисками | 2 | Ежемесячно (День охраны труда) | Статус устранения (выполнено 100% мероприятий) и снижение рисков (выполнены организационные мероприятия). Анализ проблем (нехватка ресурсов на устранение рисков) и контроль графика устранения рисков | Статус по устраненным, сниженным и выявленным рискам
Служба охраны труда и комиссия по оценке и управлению рисками | 3 | Аудит или внеплановая проверка | Функционирование системы управления рисками в подразделении, выявление несоответствия Положению о проведении ОР или приказу | Акт аудита или внеплановой проверки

## Slide 29: Этапы процесса управления рисками
Обучение персонала
Выявление и идентификация опасностей
Оценка рисков и разработка мероприятий
Воздействие на риск
Анализ эффективности
Мониторинг состояния
рисков
Проведение полевых исследований, осмотров оборудования, помещений
Формирование карты рисков, архива фотографий «Как было»
Реализация мероприятий, направленных на снижение (минимизацию) риска
Обучение сотрудников
Количество и процент устраненных, сниженных рисков
Подтвержденный архив фотографий «Как стало», протоколы заседания комиссии по оценке рисков, отчетность по реализованным мероприятиям
Непрерывное улучшение

## Slide 30: при проведении расследований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастным случаем ГИТ проверит следующие документы:
а) перечень (реестр) опасностей;
б) документ (раздел Положения о СУОТ работодателя), описывающий используемый метод (методы) оценки уровня риска.
в) документ, подтверждающий проведение оценки уровней рисков, с указанием установленных уровней по каждому риску.
г) документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков.
Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда»

## Slide 31: Преимущества и эффективность внедрения системы управления рисками
Снижение количества травм, инцидентов и профзаболеваний и как следствие страховых выплат (финансовых потерь);
Повышение эффективности планирования мероприятий, направленных на охрану труда;
Повышение осведомленности работников и работодателей о важности вопросов охраны труда;
Вовлечение работников в мероприятия по ОТ (выявление и устранение рисков и профилактика несчастных случаев);
Улучшение организации рабочего места, повышение безопасности для персонала.

## Slide 32
Зона явной опасности
Зона неявной опасности
Регулируется установлением государственных нормативных требований охраны труда
Регулируется локальными документами внутри организации
Необходимость управления рисками

## Slide 33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!